## Slide 1
机械可靠性设计论文汇报
主题：失效物理 + 不确定性量化 对象：航空发动机燃气涡轮盘低周疲劳寿命
论文标题
Probabilistic Physics of Failure-based framework for fatigue life prediction of aircraft gas turbine discs under uncertainty
作者：Shun-Peng Zhu, Hong-Zhong Huang, Weiwen Peng, Hai-Kun Wang, Sankaran Mahadevan
论文链接（DOI）：https://doi.org/10.1016/j.ress.2015.10.002
一句话概括：把低周疲劳的失效物理模型放入概率框架，系统传播载荷、材料、试验和模型误差，得到涡轮盘寿命分布与可靠性评价。
备注：本 PPT 不介绍期刊，仅讲解论文内容。
1

## Slide 2
论文讲解 | Reliability Engineering & System Safety, 2016, 146: 1-12 | DOI: 10.1016/j.ress.2015.10.002
1 研究对象与工程问题
高压涡轮盘是航空发动机典型安全关键机械部件
危险截面/孔缘
为什么要做概率寿命预测？
• 承受离心载荷、热载荷和启停循环载荷
• 高温合金在低周疲劳下寿命离散性显著
• 传统确定性寿命给出单一结果，难以回答“失效概率多大”
工程目标：寿命不仅要“算出来”，还要“带置信度”
启停/任务剖面导致周期性热-机械应变
输入有随机性 → 寿命是分布 可靠性设计要关注尾部风险
2

## Slide 3
论文讲解 | Reliability Engineering & System Safety, 2016, 146: 1-12 | DOI: 10.1016/j.ress.2015.10.002
2 论文要解决的核心问题
把疲劳寿命预测从“确定性计算”升级为“概率失效物理评估”
确定性 PoF 模型 N = f(载荷, 材料, 几何, 温度)
不确定性传播 输入分散 + 参数估计 + 模型误差
输出 寿命分布 / 可靠度 / 敏感性
问题 A：不确定性来源
• 不同批次材料的疲劳性能如何进入模型？
• 试验样本少时，参数不确定性如何处理？
• 模型本身不完美，误差如何量化？
问题 B：设计决策
• 寿命预测区间能否覆盖试验结果？
• 哪些变量最值得继续测试以降低不确定性？
• 如何转化为可靠性设计指标？
可靠性视角
• 不是只追求平均寿命
• 重点看低分位寿命和失效概率
• 为寿命定限、试验规划提供依据
3

## Slide 4
论文讲解 | Reliability Engineering & System Safety, 2016, 146: 1-12 | DOI: 10.1016/j.ress.2015.10.002
3 论文提出的总体框架
Probabilistic Physics of Failure-based framework
任务载荷/温度谱 离心力、热循环、飞行任务
有限元/应力应变 关键位置的应力-应变响应
低周疲劳 PoF 模型 损伤参数 → 疲劳寿命
不确定性量化 输入、统计、模型误差
寿命分布与可靠性 P(N>n)、分位寿命、敏感性
实验数据 GH4133 合金 + 全尺寸涡轮盘
贝叶斯/统计校准 更新模型参数与误差
验证预测区间 检验工程可用性
核心思想：保留物理模型的可解释性，同时用概率方法表达“我们知道多少、不知道多少”。
4

## Slide 5
论文讲解 | Reliability Engineering & System Safety, 2016, 146: 1-12 | DOI: 10.1016/j.ress.2015.10.002
4 失效机理：低周疲劳（LCF）
论文面向高温高载下的涡轮盘循环损伤
危险截面/孔缘
滞回能量 / 应变损伤参数
论文关注的疲劳过程
• LCF 与启动—停车循环、热机械循环高度相关
• 裂纹萌生前损伤累积是寿命预测重点
• 失效物理模型把材料疲劳规律与结构响应连接起来
循环数增加 → 损伤累积 → 失效阈值
可靠性表达
• 模型输出不应只有一个 Nf
• 应给出 Nf 的概率分布与置信区间
• 面向可靠性：R(n)=P(Nf>n)
5

## Slide 6
论文讲解 | Reliability Engineering & System Safety, 2016, 146: 1-12 | DOI: 10.1016/j.ress.2015.10.002
5 失效物理模型在框架中的角色
PoF 是确定性核心，概率方法包在其外层
材料参数 疲劳强度、延性、散布
结构响应 应力、应变、温度
任务谱 循环幅值、载荷序列
低周疲劳寿命模型 Nf = f(损伤参数, 材料参数) 或 g(n)=Nf-n
输出 寿命样本、寿命分布、可靠度曲线
论文贡献不在于抛弃疲劳物理，而是把物理模型嵌入可量化不确定性的可靠性框架。
6

## Slide 7
论文讲解 | Reliability Engineering & System Safety, 2016, 146: 1-12 | DOI: 10.1016/j.ress.2015.10.002
6 不确定性分类：论文框架的关键
把“离散性”分清楚，才能知道如何减少它
寿命预测 不确定性
固有随机性 Aleatory
• 载荷/任务差异
• 材料性能天然散布
• 制造尺寸波动
统计不确定性 Statistical
• 样本数量有限
• 测量误差
• 参数估计误差
模型不确定性 Model
• 疲劳模型简化
• 有限元近似
• 失效机理未完全描述
设计含义：有的靠质量控制降低，有的靠补充试验降低，有的靠改进模型降低。
7

## Slide 8
论文讲解 | Reliability Engineering & System Safety, 2016, 146: 1-12 | DOI: 10.1016/j.ress.2015.10.002
7 论文的 UQ 处理：乘性与加性误差
用两类形式表达模型预测与真实寿命之间的差异
乘性 UQ N真实 ≈ θ × N模型 适合寿命数量级误差、比例偏差
加性 UQ N真实 ≈ N模型 + ε 适合绝对误差或残差修正
比例缩放
残差平移
目的：让预测区间既反映输入变量散布，也反映模型与实验之间的偏差。
8

## Slide 9
论文讲解 | Reliability Engineering & System Safety, 2016, 146: 1-12 | DOI: 10.1016/j.ress.2015.10.002
8 概率计算流程：从变量分布到寿命分布
面向可靠性设计的可执行流程
1
定义随机变量：载荷、材料、几何、模型因子
2
抽样/传播：Monte Carlo 或等效概率传播
3
计算寿命：每组输入调用 PoF 寿命模型
4
统计输出：PDF/CDF、分位数、可靠度
5
敏感性排序：识别主导不确定性
输入变量分布
PoF 寿命模型
可靠度 R(n) 随循环数下降
9

## Slide 10
论文讲解 | Reliability Engineering & System Safety, 2016, 146: 1-12 | DOI: 10.1016/j.ress.2015.10.002
9 输出如何读：寿命分布、可靠度与分位寿命
从“一个寿命值”变为“可靠性指标族”
寿命概率密度 峰值≈最可能寿命，左尾≈早期失效风险
可靠度曲线 R(n) 给定任务循环 n 下的存活概率
5%寿命
50%寿命
95%寿命
分位寿命 用于保守寿命定限与设计裕度
读图重点
• 如果要求失效概率 Pf < 目标值，可在可靠度曲线上寻找允许循环数。
• 相比平均寿命，低分位寿命更能服务安全关键部件设计。
• 敏感性结果告诉工程师：优先控制载荷、材料参数，还是改进模型。
10

## Slide 11
论文讲解 | Reliability Engineering & System Safety, 2016, 146: 1-12 | DOI: 10.1016/j.ress.2015.10.002
10 敏感性分析：哪类不确定性最“花钱”
论文用贡献度识别降低不确定性的优先级
载荷/任务谱
86%
材料疲劳参数
72%
模型误差因子
57%
几何/制造偏差
36%
测量误差
22%
工程意义
• 高贡献变量：继续试验/监测最有价值
• 低贡献变量：无需过度投入
• 可靠性设计可把资源用在主导因素上
注意：上图为讲解示意，表达论文的敏感性思想；具体贡献度取决于论文案例数据与模型设定。
11

## Slide 12
论文讲解 | Reliability Engineering & System Safety, 2016, 146: 1-12 | DOI: 10.1016/j.ress.2015.10.002
11 实验验证：从材料试样到全尺寸涡轮盘
验证概率框架能否覆盖真实疲劳寿命
GH4133 高温合金 低周疲劳试样数据
全尺寸高压涡轮盘 疲劳试验观测
模型预测区间 与实验结果比较
验证层级
作用
看什么
材料试样
校准疲劳参数与散布
预测区间是否覆盖样本
全尺寸盘
检验结构级寿命预测
工程部件寿命是否被合理包络
对比分析
评估框架准确性
是否优于单点确定性寿命
论文结论之一：预测区间与 GH4133 合金及全尺寸盘试验结果吻合较好，说明该框架具有结构完整性评估价值。
12

## Slide 13
论文讲解 | Reliability Engineering & System Safety, 2016, 146: 1-12 | DOI: 10.1016/j.ress.2015.10.002
12 主要发现与论文贡献
从方法、验证和决策三方面理解
1
方法贡献：建立概率 PoF 寿命预测框架，能一致地传播多源不确定性。
2
UQ 贡献：将固有随机性、统计不确定性与模型误差纳入寿命预测。
3
验证贡献：用 GH4133 合金和全尺寸高压涡轮盘试验验证预测精度。
4
决策贡献：识别主导不确定性，为后续试验、设计裕度和寿命定限服务。
最重要的价值：让疲劳寿命预测从“经验安全系数”走向“可解释、可量化、可更新”的可靠性设计。
13

## Slide 14
论文讲解 | Reliability Engineering & System Safety, 2016, 146: 1-12 | DOI: 10.1016/j.ress.2015.10.002
13 对机械可靠性设计的启示
这篇论文可迁移到很多机械关键件
航空发动机盘/叶片
齿轮/轴承疲劳
高速列车转向架
压力容器/焊接结构
风电传动链
机械系统寿命定限
可迁移的方法论
• 先建立可解释的失效物理模型，再引入概率与不确定性，而不是只做黑箱拟合。
• 可靠性设计要输出失效概率、可靠度和寿命分位数，便于和安全目标连接。
14

## Slide 15
论文讲解 | Reliability Engineering & System Safety, 2016, 146: 1-12 | DOI: 10.1016/j.ress.2015.10.002
14 总结：如何评价这篇论文
适合作为机械可靠性设计课程中的概率疲劳寿命案例
我学到的 1 机械寿命预测不能只给均值；安全关键件必须关注寿命分布的低尾部。
我学到的 2 失效物理模型负责解释机理，概率模型负责表达不确定性和置信度。
我学到的 3 敏感性分析能指导下一轮试验和质量控制，把资源投入主导不确定性。
课堂讨论问题
• 如果目标可靠度为 99.9%，应如何选取寿命分位数？
• 对某一机械部件，哪些变量应作为随机变量？
• 试验样本少时，贝叶斯更新能解决什么问题？
论文链接
https://doi.org/10.1016/j.ress.2015.10.002
题名：Probabilistic Physics of Failure-based framework for fatigue life prediction of aircraft gas turbine discs under uncertainty
结束：这篇论文的核心不是“算一个寿命”，而是“给出带可信度的寿命与风险”。
15